Вариант 10.

- Приведите классификацию методов зимнего бетонирования. Объясните, от чего зависит выбор метода зимнего бетонирования. Охарактеризуйте технологию каждого из методов. Сравните эффективность различных методов с точки зрения энергетических затрат. Укажите применяемые режимы нагрева бетона.

- Объясните, какую операцию называют строповкой. Перечислите основные виды строповочных устройств. Охарактеризуйте их область применения. Укажите, к чему приводит применение гибких строп для подъема длинномерных конструкций.

Рассчитайте усилие, возникающее в ветви четырехветвевого стропа при подъеме плиты перекрытия массой 2,8т, какой должен быть коэффициент запаса прочности при выборе стропа.

- Перечислите виды малярной отделки по месту производства, по фактуре, по категории качества. Изложите технологию подготовки поверхностей под окраску водными составами в зависимости от категории качества и вида поверхности. Охарактеризуйте технологию окраски поверхностей водными составами.

- Назовите виды полов из штучных материалов. Поясните, что может служить основанием для полов из керамической плитки. Охарактеризуйте технологию выполнения пола из керамической плитки. Перечислите требования к качеству поверхности пола из керамической плитки.

- Задача. Запроектируйте схему монтажа плит покрытия одноэтажного промышленного здания с помощью самоходного стрелового крана и рассчитайте параметры крана, если отметка уровня земли -0,150, отметка низа стропильных конструкций +10,400, высота балки покрытия 1,6 м, толщина плиты 0,3 м, высота строповки 4,5м. Масса плиты 2,5т, масса 4-ветвевого стропа 0,56 кг. Недостающие данные принять самостоятельно.