РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ

СТЕРЖНЯ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ РАСТЯЖЕНИИ (СЖАТИИ)

Центральное растяжение (сжатие) возникает в том случае, когда внешние сосредоточенные силы, распределенные нагрузки или их равнодействующие приложены вдоль оси стержня.

Стержень – это брус (элемент конструкции) с прямолинейной осью, работающий на растяжение (сжатие).

Сосредоточенные силы такие, которые передаются через малые площадки (давление шарика на кольцо подшипника; усилия, возникающие на кромке резца).

Распределенные нагрузки передаются через протяженные участки стержня (силы веса, инерции стержня; силы трения при нагружении составного стержня с прессовым соединением).

В поперечных сечениях стержня возникает один внутренний силовой фактор – нормальная сила Nz.

Нормальная сила принимается положительной по знаку, если она растягивает стержень и наоборот. Положительная нормальная сила направлена от поперечного сечения стержня.

В каждой точке поперечного сечения стержня действуют нормальные напряжения σ, которые определяются по формуле

,                                               (1.1)

где Nz – значение нормальной силы; F – площадь рассматриваемого поперечного сечения. Нормальные растягивающие напряжения принимаются по знаку положительными, сжимающие – отрицательными.

Нормальные напряжения σ и упругие относительные деформации ε, возникающие в поперечном сечении стержня, взаимосвязаны законом Р. Гука

,                                               (1.2)

где Е – модуль упругости материала при растяжении (сжатии). Для сталей среднее значение Е = 2∙105 МПа. Закон Р. Гука (1.2) справедлив, если рабочее напряжение σ не превышает предела пропорциональности материала при растяжении σпц.

При действии внешних сосредоточенных сил и распределенных нагрузок стержень на одних участках растягивается, на других – сжимается. Перемещение Δz рассматриваемого сечения стержня с абсциссой z вычисляется по закону Р. Гука в интегральной форме

,                                            (1.3)

где EF – жесткость сечения при растяжении (сжатии) стержня.

Для обеспечения надежной работы элемента конструкции в виде стержня необходимо выполнение условия прочности:

наибольшие напряжения, действующие в опасном сечении стержня, не должны превышать допускаемых напряжений

,                                    (1.4)

где [σ] – допускаемое напряжение.

В ряде случаев элемент конструкции в виде стержня должен быть не только прочным, но и достаточно жестким. Для этого должно выполняться условие жесткости: наибольшие перемещения Δzmax, возникающие при работе стержня, не должны превышать допускаемых перемещений [δ]

,                                   (1.5)

Величина допускаемого перемещения [δ] обосновывается в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями по жесткости конструкции.

С учетом указанных дифференциальных зависимостей можно сформулировать следующие правила контроля эпюр Nz и Δz:

- если в каком-то сечении стержня приложена сосредоточенная сила, то на эпюре Nz в этом же сечении должен быть скачок, равный приложенной силе, а на эпюре Δz – излом;

- в сечениях, где qz = 0 или Nz = 0, на эпюрах соответственно Nz или Δz наблюдаются экстремумы (максимумы или минимумы);

- кривизна эпюр Nz и Δz определяется знаками вторых производных; если  и , то в правой системе координат эпюры Nz и Δz будут выпуклыми, в противных случаях – вогнутыми кривыми;

- на участках стержня, где эпюра Nz > 0, эпюра Δz возрастает, а при Nz < 0 эпюра Δz убывает.

Варианты расчетно-проектировочной работы

«РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ СТЕРЖНЯ

ПРИ РАСТЯЖЕНИИ (СЖАТИИ)»

Задан ступенчатый стержень, нагруженный внешними сосредоточенными силами Pi и распределенными нагрузками qj .

При расчетах принять:

- распределенная нагрузка q=2 кН/см;

- q2 =0;

- длина l=50 см;

- сила Р=0,5ql=50 кН;

- модуль упругости материала стержня при растяжении Е=2(105 МПа;

- предел текучести материала стержня σт =300 МПа;

- допускаемое перемещение [(]=2(10–4 м.

Необходимо для ступенчатого стержня выполнить следующее.

1. Начертить индивидуальную расчетную схему стержня.

2. Построить эпюру нормальных сил Nz в долях Р.

3. Построить  эпюру  нормальных  напряжений  σz  в  долях  P/F,

где F = πd 2/4 – площадь сечения диаметром d стержня.

4. Построить эпюру перемещений (z в долях Pl/EF.

5. Найти диаметры поперечных сечений участков стержня из условия прочности при заданном коэффициенте запаса прочности nт.

6. Проверить и при необходимости обеспечить выполнение условия жесткости стержня.

Обобщенная расчетная схема стержня

Исходные данные

| ЦНВ | 1-я ЦНВ | 2-я ЦНВ | 3-я ЦНВ | 4-я ЦНВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 | P1 | d1 | D2 | l2 | P2 | d3 | q1 | l3 | P3 | d4 | q3 | l4 | P4 | nт | q4 |
| 1 | 2l | –2P | 2d | 2d | 2l | 5P | 0,5d | –q | l | P | 2d | 0 | l | 7P | 2,0 | q |
| 2 | 3l | –P | 3d | 3d | 3l | –4P | 2,5d | 2q | 4l | 4P | 3d | –q | 3l | –8P | 2,5 | 2q |
| 3 | l | 2P | 4d | 4d | l | 4P | 1,5d | –3q | 2l | –5P | 4d | 2q | 1,5l | 5P | 3,0 | 3q |
| 4 | 2l | 3P | 6d | 6d | 2l | –3P | 1,5d | –2q | 3l | 3P | 5d | –2q | 2l | –6P | 3,5 | 4q |
| 5 | 3l | –3P | 2d | 2d | 3l | –2P | d | 2q | 2l | –3P | d | 0 | l | 6P | 4,0 | –q |
| 6 | 2l | 4P | 2d | 2d | 2l | 3P | 2d | q | l | 2P | 2d | 3q | 2l | –4P | 4,5 | –2q |
| 7 | 4l | –4P | 8d | 8d | 4l | –P | 1,5d | –q | 3l | –2P | d | –3q | 1,5l | 4P | 5,0 | –3q |
| 8 | l | 5P | 3d | 3d | l | –2P | 2d | 3q | 2l | P | 2d | 4q | 3l | –2P | 2,0 | –4q |
| 9 | 1,5l | 5P | 5d | 5d | 1,5l | P | d | –4q | 3l | –6P | d | –4q | 4l | 2P | 3,0 | 5q |
| 0 | l | P | d | d | l | –5P | 1,5d | q | 1,5l | –4P | d | q | 2l | –10P | 1,5 | 0 |

РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА

«РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ СТЕРЖНЯ

ПРИ РАСТЯЖЕНИИ (СЖАТИИ)»

Задан ступенчатый стержень, нагруженный внешними сосредоточенными силами Pi и распределенными нагрузками qj. При этом:

| d1 = d, | l1 = l, | P1 = 4P, | q1 = –3q, |
| --- | --- | --- | --- |
| d2 = d, | l2 = l, | P2 = –2P, | q3 = –2q, |
| d3 = 1,5d, | l3 = 1,5l, | P3 = –5P, | q4 = q, |
| d4 = 2d, | l4 = 2l, | P4 = 8P, | nт = 2,5. |

При расчетах принять: распределенная нагрузка q=2 кН/см; q2 =0; длина l=50 см; сила Р=0,5ql=50 кН; модуль упругости материала стержня при растяжении (сжатии) Е=2(105 МПа; предел текучести материала стержня σт =300 МПа; допускаемое перемещение [(]=2(10–4 м.

Необходимо для ступенчатого стержня выполнить следующее.

1. Начертить индивидуальную расчетную схему стержня.

2. Построить эпюру нормальных сил Nz в долях Р.

3. Построить  эпюру  нормальных  напряжений  σz  в  долях  P/F,  где F = πd 2/4 – площадь сечения диаметром d стержня.

4. Построить эпюру перемещений (z в долях Pl/EF.

5. Найти диаметры поперечных сечений участков стержня из условия прочности при заданном коэффициенте запаса прочности nт.

6. Проверить и при необходимости обеспечить выполнение условия жесткости стержня.

Решение

1. Вычерчиваем индивидуальную расчетную схему стержня (рис. 1.3) в соответствии с цифрами номера варианта.

2. Определяем реакцию опоры из условия статического равновесия стержня ,

откуда получаем R = 4ql + 2P = +10P.

3. Используя метод сечений, определяем законы изменения нормальной силы на участках стержня.

Первый участок:

, .

При   = 0    ,

При   = l     .

Второй участок:

,   .

Третий участок:

,

.

При   = 0     ,

При   = 1,5l .

Видно, что непрерывная функция  меняет знак.

Следовательно, она принимает нулевое значение

при .

- индивидуальная расчетная схема стержня;

- эпюра нормальных сил;

- эпюра нормальных напряжений;

- эпюра перемещений.

Четвертый участок:

, .

При   z4 = 0   Nz4 = 12P

При   z4 = 2l   Nz4 = 12P – q·2l = 8P.

По полученным значениям Nz строим эпюру нормальных сил.

4. Обозначаем площадь поперечного сечения стержня диаметром d через

F = πd 2/4 и выражаем через F площади поперечных сечений участков стержня:

F1 = F;           F2 = F;           F3 = π(1,5d)2/4 = 2,25F;          F4 = π(2d)2/4 = 4F.

5. Вычисляем нормальные напряжения, действующие в поперечных сечениях, на участках стержня.

Первый участок: .

При  = 0   , при  = l   .

Второй участок: .

Третий участок: .

При  = 0   , при  = 1,5l   .

Четвертый участок: .

При  z4 = 0   σz4 = 3P/F, при  z4 = 2l   σz4 = 2P/F.

По полученным значениям σz строим эпюру нормальных напряжений в P/F.

6. Используя закон Р. Гука в интегральной форме, находим перемещения на участках стержня.

Первый участок: .

При  = 0    = 0

При  = 0,5l

При  = l   .

Второй участок: .

Перемещение начала координат второго участка равно

.

С учетом этого получаем         .

При  = 0

При  = l   .

Третий участок: .

Перемещение начала координат третьего участка равно

.

С учетом этого находим .

При  = 0

При  = l

При  = 1,5l   .

Четвертый участок: .

Перемещение начала координат четвертого участка равно

.

С учетом этого получаем    .

При  = 0

При  = l

При  = 2l   .

По вычисленным значениям Δz строим эпюру перемещений в Pl/EF.

7. Вычисляем допускаемое нормальное напряжение

[σ] = σт / nт = 300 / 2,5 = 120 МПа,

где

σт = 300 МПа – предел текучести материала стержня при растяжении;

nт = 2,5 – коэффициент запаса прочности стержня.

8. Из условия прочности при растяжении (сжатии) стержня

вычисляем допускаемый диаметр

.

9. Проверяем выполнение условия жесткости стержня

.

Видно, что условие жесткости не выполняется.

10. Определяем допускаемый диаметр из условия жесткости стержня

м = 112 мм.

Таким образом, окончательно принимаем:

d1 = d = 112 мм;

d2 = d = 112 мм;

d3 = 1,5d = 168 мм;

d4 = 2d = 224 мм.

При этих значениях поперечных размеров будет обеспечена как прочность, так и жесткость стержня.

# Text boxes

P1

l1

l2

l3

l4

q1

q3

q4

P2

P2

P3

P3

P4

ød2

ø d4

ød3

ød1

R

5P

2P

2P

4P

3q

2q

q

z

1,5l

l

l

5P

z

R

4P

3q

l

z

R

3q

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

15,89

15,67

10,67

15

7

4

10

8

1,78

0,889

3

2

4

10

8

4

2

12

8

0

0

0

z

z

z

R

5P

2P

2P

4P

3q

2q

q

8P

z

ø1,5d

ø2d

ød

ød

2l

1,5l

5P

R

4P

2P

3q

2q

z

l

l

2P