РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ БАЛОК

ПРИ ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ

Балка это брус (элемент конструкции) с прямолинейной осью, работающий на изгиб.

Плоский изгиб возникает в том случае, когда действующие внешние нагрузки (сосредоточенные силы Р, моменты М, распределенные по длине балки нагрузки q) располагаются в одной главной центральной плоскости инерции.

При изгибе балки одни слои растягиваются, а другие – сжимаются.

Поскольку деформации слоев изменяются по высоте сечения балки непрерывно, то существует слой, линейные деформации и, следовательно, нормальные напряжения в котором равны нулю. Такой слой называется нейтральным. Пересечение нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения балки образует нейтральную линию.

При поперечном изгибе в сечении балки возникают нормальные и касательные напряжения, определяемые по формулам

,          ,                                 (4.1)

где Qy, Мх – поперечная сила и изгибающий момент в сечении; Jx – осевой момент инерции сечения относительно главной центральной оси х; by, y – ширина и ордината слоя, в котором определяются напряжения;  – статический момент относительно оси х части площади сечения, отсекаемой рассматриваемым слоем.

Материал балки при изгибе работает в условиях плоского напряженного состояния. Величины и направления главных напряжений в произвольном сечении балки вычисляются по формулам

,          .                   (4.2)

С учетом формулы (4.2) эквивалентные напряжения можно представить для балки из пластичного материала: по третьей и четвертой теориям прочности

,          ,                    (4.3)

для балки из хрупкого материала – по второй и пятой теориям

, ,    (4.4)

где μ – коэффициент поперечной деформации; - коэффициент неравнопрочности хрупкого материала при растяжении и сжатии; σвр, σвс – пределы прочности при растяжении и сжатии хрупкого материала. Наибольшие нормальные напряжения в рассматриваемом сечении балки возникают в точках, наиболее удаленных от нейтральной линии

,                                         (4.5)

где Wx – осевой момент сопротивления сечения балки. Наибольшие касательные напряжения в рассматриваемом сечении балки вычисляются по формуле Д.И. Журавского

.                                (4.6)

Под действием внешних нагрузок балка прогибается, а ее поперечные сечения поворачиваются. Прогиб y = f(z) и угол поворота  являются функциями абсциссы z (рис. 4.1). Приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси балки имеет вид

.                                         (4.7)

Интегрируя (4.7), получаем уравнение углов поворота сечений

,                          (4.8)

а интегрируя повторно находим уравнение прогибов

.                          (4.9)

Постоянные интегрирования С и D определяются из граничных условий (условий закрепления балки). Покажем физический смысл постоянных С и D. При z = 0 (начало координат) из (4.8) следует , а из (4.9) получаем . Другими словами, постоянные С и D представляют собой величины, пропорциональные углу поворота сечения Θ0 и прогибу у0 в начале координат.

Если балка имеет n участков, то при определении углов поворота и прогибов приходится составлять n дифференциальных уравнений типа (4.7) и вычислять 2n постоянных Сi и Di (i = 1, … , n), что громоздко. Равенства постоянных интегрирования на участках балки (С1 = С2 = … Сn = С = EJxΘ0; D1 = D2 = … Dn = D = EJxy0) можно добиться при определенных правилах составления и интегрирования дифференциальных уравнений типа (4.7) (рис. 4.2):

1. Начало координат располагается в крайнем левом сечении балки. При этом в дальнейшем рассматривается левая часть балки.

2. Выражения для Мх, Θz и уz предшествующих участков должны полностью сохраняться и для последующих участков. Если распределенная нагрузка qk обрывается (рис. 4.2), то ее необходимо продлить до конца балки и добавить такую же нагрузку qk+1, но противоположную по направлению.

3. Выражения для Мх, Θz и уz должны содержать множители (z – ai), (z – bj) и (z – ck), где аi, bj, ck – расстояние от начала координат до соответствующих нагрузок Мi, Рj, qk. При этом сосредоточенный момент Мi в выражении для Мх умножается на (z – ai)0.

4. Интегрирование составленного таким образом дифференциального уравнения изогнутой оси балки ведется без раскрытия скобок в множителях на (z – ai)0, (z – bj)1 и (z – ck)2.

В результате интегрирования получаем универсальные уравнения для углов поворота сечений и прогибов балки (рис. 4.2)

;         (4.10)

.    (4.11)

Постоянные Θ0 и у0, представляющие собой угол поворота сечения и прогиб в начале координат, вычисляются из условий закрепления балки. Показанные на рис. 4.2 направления внешних нагрузок соответствуют положительным знакам слагаемых в выражениях (4.10), (4.11) и наоборот. Слагаемые для Θz и уz в формулах (4.10) и (4.11) записываются по мере расположения от начала координат соответствующих нагрузок.

Анализируя с учетом (4.7) – (4.9) уравнения равновесия ,  для элемента dz балки (рис. 4.3), можно установить следующие дифференциальные зависимости между qy, Qy, Mx, Θz и yz:

;   ;   ;

;   ;   ;                (4.12)

;   ;   ;   .

С учетом указанных дифферен-циальных зависимостей можно сформулировать следующие правила контроля эпюр Qy, Mx, Θz и yz:

- если в сечении балки приложена сосредоточенная сила Р или сосредоточенный момент М, то соответственно на эпюрах Qy и Mx должны быть соответствующие скачки, а на эпюрах Mx и Θz – изломы;

- в сечениях, где qy = 0, Qy = 0 Mx, = 0 и Θz = 0, на эпюрах соответственно Qy, Mx, Θz и yz наблюдаются экстремумы (максимумы или минимумы);

- если эпюры Qy, Mx, Θz больше нуля, то соответственно эпюры Mx, Θz, yz в правой системе координат возрастают и наоборот;

- кривизна эпюр определяется знаками вторых производных: если Qy или Mx меньше нуля, то соответственно эпюры Θz или yz будут выпуклыми кривыми и наоборот.

Для обеспечения надежной работы балки необходимо выполнение трех условий прочности. Основным является, как правило, условие прочности по нормальным напряжениям

,                                     (4.13)

которое записывается для опасного сечения, где действует Мхmax, и для наиболее удаленных от нейтральной линии точек.

В некоторых случаях (для балок из прокатных профилей, сравнительно коротких балок) определяющим может быть условие прочности по касательным напряжениям

,                             (4.14)

которое используется для предполагаемого опасного сечения, где действует Qymax, и для точек, где отношение  достигает максимума. В частности, для симметричных сечений  наблюдается на нейтральной линии, а для треугольного сечения – в слое, расположенном на половине высоты.

В ряде случаев (балки из прокатных или тонкостенных профилей и др.) необходима проверка прочности балок по эквивалентным напряжениям

,                                       (4.15)

где maxσэквi – максимальные эквивалентные напряжения, определяемые по рекомендуемой теории прочности. Для балок из пластичных материалов рекомендуются третья и четвертая теории прочности

,          ,           (4.16)

а для балок их хрупких материалов используются вторая и пятая теории

,

,                     (4.17)

где σоп, τоп – нормальные и касательные напряжения в опасных точках опасного сечения, где действуют достаточно большие значения Мхоп и Qyоп. Если опасное сечение однозначно определить невозможно, то намечают несколько предполагаемых опасных сечений и по результатам прочностных расчетов делают окончательный выбор.

Допускаемые нормальные напряжения вычисляются следующим образом: для пластичных материалов ; хрупких -  или , где γ0 – коэффициент надежности. Допускаемые касательные напряжения находятся аналогично: ;  или . Если пределы текучести и прочности при кручении пластичного и хрупкого материалов неизвестны, то можно использовать приближенные зависимости: ; .

В ряде случаев балки должны быть не только прочными, но достаточно жесткими. Для этого должно выполняться условие жесткости

,                              (4.18)

где ky – коэффициент, определяемый из эпюры прогибов; l – длина участка (балки); [y] – допускаемый прогиб, зависящий от требований к жесткости балки. В ряде случаев рекомендуется [y] = (0,001 ÷ 0,002)L, где L – длина балки. При проверке выполнения условий прочности и жесткости максимальные рабочие напряжения или прогибы могут быть существенно меньше соответствующих допускаемых величин, но не должны превышать более чем на 5 % допускаемых значений [σ], [τ] и [y].

ВАРИАНТЫ РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ

«РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ БАЛКИ ПРИ ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ»

Задано:

схема нагружения и материал (σт; Е=2∙ МПа) балки,

коэффициент запаса прочности,

величины внешних нагрузок,

допускаемый прогиб балки [у]=0,002L, где L – длина балки.

Требуется для балки выполнить следующее.

1. Построить эпюры поперечных сил, изгибающих моментов,

углов поворота и прогибов.

2. Определить из условий прочности номера двутаврового, швеллерного и других распространенных сечений балок, выбрать наиболее экономичное.

3. Проверить и при необходимости обеспечить выполнение условия

жесткости балки.

Исходные данные

| ЦНВ | 1-я ЦНВ | 2-я ЦНВ | 3-я ЦНВ | 4-я ЦНВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № схемы | Материал; σт | Р, ql | nт | q, кН/м | М0, ql2 | l, м |
| 1 | 1 | сталь 20; 270 МПа | 1 | 5,0 | 3 | 5,5 | 1,0 |
| 2 | 2 | сталь 18кп; 235 МПа | 2 | 4,6 | 6 | 5,0 | 1,1 |
| 3 | 3 | сталь 30; 380 МПа | 3 | 4,3 | 9 | 4,5 | 1,2 |
| 4 | 4 | сталь ВСт3; 275 МПа | 4 | 4,0 | 12 | 4,0 | 1,3 |
| 5 | 5 | сталь 40; 500 МПа | 5 | 3,6 | 15 | 3,5 | 1,4 |
| 6 | 6 | сталь 09Г2С; 370 МПа | 6 | 3,3 | 18 | 3,0 | 1,5 |
| 7 | 7 | сталь 45; 600 МПа | 7 | 3,0 | 21 | 2,5 | 1,6 |
| 8 | 8 | сталь 15Г2; 440 МПа | 8 | 2,6 | 24 | 2,0 | 1,7 |
| 9 | 9 | сталь 50; 650 МПа | 9 | 2,3 | 27 | 1,5 | 1,8 |
| 0 | 10 | сталь 12Г2С; 590 МПа | 10 | 2,0 | 30 | 1,0 | 2,0 |

| № сх. | Схема нагружения балки |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА

«РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ БАЛКИ ПРИ ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ»

Задано с учетом цифр номера варианта:

схема нагружения балки;

материал (сталь 45:   σт = 600 МПа,   Е = 2∙105 МПа),

коэффициент запаса прочности   nт = 2;

величины внешних нагрузок:  q = 30кН/м,   Р = 4ql,   М0 = 2ql2;

длина  l = 1 м;

допускаемый прогиб  [у]=0,002L=0,002∙5 м=0,01 м.

Требуется

1. Построить эпюры:

- поперечных сил,

- изгибающих моментов,

- углов поворота,

- прогибов.

2. Определить из условий прочности номера двутаврового,

швеллерного и других распространенных сечений балок, выбрать

наиболее экономичное.

3. Проверить и при необходимости обеспечить выполнение условия

жесткости балки.

Расчетная схема балки

эпюра поперечных сил

эпюра изгибающих моментов

Решение

1. Вычерчиваем индивидуальную расчетную схему балки.

2. Вычисляем опорные реакции:

,

,

Проверка:

3. Методом сечений определяем законы изменения

поперечных сил и изгибающих моментов.

Первый участок:        ,

;

,

При z1 = 0          Qy1 = –P,             Mx1 = 0

При z1 = 0,5l      Qy1 = –1,125P,    Mx1 = –0,531Pl

При z1 = l           Qy1 = –1,25P,      Mx1 = –1,125Pl

Второй участок:                 ,

;

,

.

При z2 = 0     Mx2 = –1,125Рl

При z2 = 2l     Mx2 = 0,188Pl

Третий участок:

,

;

,

.

При   z3 = 0       Mx3 = 0

При   z3 = 2l      Mx3 = 0,688Pl.

4. Вычисляем допускаемые нормальное и касательное напряжения

МПа

МПа

5. Наибольшие нормальные напряжения возникают в наиболее удаленных точках опасного сечения на левой опоре, где Mxmax = │–1,125Pl│.

Из условия прочности по нормальным напряжениям

находим расчетный осевой момент сопротивления сечения балки

.

6. Определяем размеры наиболее распространенных сечений балок.

6.1. Прямоугольник:     задаемся для определенности h = 2b;

;

см;

h = 2∙8,80 = 17,6 см;

F1 = 155 см2.

6.2. Квадрат:

;

см;

F2 = 193 см2.

6.3. Круг:

;

см;

F3 = 216 см2.

6.4. Кольцо: 		задаемся для определенности D = 2d; ;

;

см;

d = 8,5 см;

F4 = 170 см2.

6.5. Швеллер: выбираем, например, профиль № 40; по табл. П.4

Для швеллера № 40 находим:

Wy = 73,4 см3;

Fш = 61,5 см2.

Следовательно, необходимое число швеллеров № 40

;

F5 = 6∙61,5 = 369 см2.

6.6. Двутавр: по табл. П.5 находим наиболее подходящий двутавр:

№ 30

Wxт = 472 см3;

F6 = 46,5 см2.

7. Оцениваем материалоемкость балок с подобранными сечениями.

Дальнейшие расчеты выполняются для балки наиболее экономичного

cечения (двутавр).

Вычисляем максимальное рабочее напряжение

Па = 286 МПа,

которое меньше допускаемого напряжения на

.

8. Наибольшие касательные напряжения возникают в точках

нейтральной линии опасного сечения балки на левой опоре, где

.

Из табл. П.5 для двутавра № 30 находим:

Jx = 7080 см4;

;

d = 0,65 см.

Проверяем прочность балки двутаврового сечения по касательным

напряжениям

=87,4 МПа < [τ] = 150 МПа.

9. Анализируя эпюры Qy и Мх, находим предполагаемое опасное сечение

по эквивалентным напряжениям, зависящим как от нормальных,

так и касательных напряжений.

Опасное сечение то, где возникает наибольший изгибающий момент Mxmax и значительная (не обязательно максимальная) поперечная сила Qyоп.

В рассматриваемом примере опасное (по эквивалентным напряжениям) сечение расположено на левой опоре балки, где

Mxоп = –1,125Pl       и      Qyоп = –1,25Р.

10. Двутавровое сечение № 30 условно представляем в виде трех

прямоугольников: двух полок размерами b × t и стенки размерами

(h – 2t) × d.

С учетом таблицы П.5 для двутавра № 30 находим:

b = 13,5 см;

t = 1,02 см;

h = 30 см;

d = 0,65 см.

11. Определяем нормальные напряжения в характерных точках

опасного сечения, используя формулу

,

где yi – ордината рассматриваемых точек сечения.

Для слоев  А – А и G – G:      yi = ±15 см.

Для слоев  В – В, С – С  и  Е – Е, F – F:    yi = ±0,5(h – 2t) = ±13,98 см.

С учетом этого получаем:

σА = 286 МПа;

σВ = σС = 267 МПа;

σD = 0;

σЕ = σF = –267 МПа;

σG = –286 МПа.

Эпюра нормальных, касательных, главных напряжений

в опасном сечении

12. Определяем касательные напряжения, используя формулу

Д.И. Журавского:

,

При этом Qyоп = –1,25Р; Jx = 7080 см4.

Предварительно находим статические моменты отсеченных площадей:

для точек А и G: ;

для точек В, С, Е и F:

13,5∙1,02∙0,5(30 – 1,02) = 199 см3;

для точки D:

из табл. П.5 для двутавра № 30  = 268 см3.

С учетом этого вычисляем:

τА = 0;             τВ = τF = –3,1 МПа;   τС = τЕ = –65 МПа;   τD = –87 МПа.

13. Определяем величины и направления главных напряжений

по формулам

,          .

В результате вычислений получаем:

для: слоя А – А       σ1 = 286 МПа,    σ3 = 0,                  α0 = 0;

для слоя В – В        σ1 = 267 МПа,    σ3 = –0,04 МПа,  α0 = 0,665о;

для слоя С – С        σ1 = 281 МПа,    σ3 = –14,7 МПа,  α0 = 13о;

для слоя D – D       σ1 = 87 МПа,      σ3 = –87 МПа,      α0 = 45о;

для слоя Е – Е        σ1 = 14,7 МПа,   σ3 = –281 МПа,    α0 = –13о;

для слоя F – F        σ1 = 0,04 МПа,   σ3 = –267 МПа,    α0 = –0,665о;

для слоя G – G       σ1 = 0,                 σ3 = –286 МПа,    α0 = 0.

14. Используя графо-аналитический метод О. Мора, определяем

с помощью круга напряжений величины и направления главных

напряжений для характерных точек С, D и Е.

15. Анализ эпюр σ и τ показывает, что наибольшие эквивалентные

напряжения возникают в слоях С – С и Е – Е.

Записываем условие прочности балки по эквивалентным напряжениям,

используя третью теорию прочности

МПа < [σ] = 300 МПа.

Прочность балки по эквивалентным напряжениям обеспечена.

16. Проводим расчет двутавровой балки на жесткость.

Для определения углов поворота и прогибов используем

универсальные уравнения.

Cоставляем расчетную схему балки для определения перемещений:

Начало координат располагаем в крайнем левом сечении балки,

А распределенную нагрузку q продляем до конца балки

и добавляем такую же, но противоположно направленную.

Универсальные уравнения конкретизируем следующим образом:

,

.

17. На опорах прогибы равны нулю -  граничные условия имеют вид:

1. z1 = l      y1 = 0;

2. z3 = 5l     y3 = 0.

Подставляя граничные условия в уравнения прогибов

для первого и третьего участков и совместно решая их, получаем:

Θ0=+1,125Pl2/EJx;         y0=−0,948Pl3/EJx.

18. Разбивая балку на 10 частей и учитывая значения Θ0 и y0,

по конкретизированным уравнениям вычисляем углы поворота

и прогибы балки. Результаты вычислений сводим в таблицу.

| Перемеще- | Абсциссы сечения |
| --- | --- |
| ния | 0 | 0,5l | l | 1,5l | 2l | 2,5l | 3l | 3,5l | 4l | 4,5l | 5l |
|  | 1,125 | 0,995 | 0,583 | 0,103 | –0,213 | –0,366 | –0,354 | –0,0535 | 0,161 | 0,290 | 0,479 |
|  | –0,948 | –0,407 | 0 | 0,165 | 0,130 | 0,0215 | –0,208 | –0,307 | –0,276 | –0,159 | 0 |

Расчетная схема балки, эпюры поперечных сил,

изгибающих моментов, углов поворота и прогибов

19. Анализируя эпюру прогибов, находим опасное по жесткости

сечение – крайнее левое сечение.

Проверяем выполнение условия жесткости балки

=0,00803 м < [y] = 0,01 м.

Условие жесткости балки выполняется.

# Text boxes

0,208

0,0215

0,165

0,407

–

0,130

0

0,948

z

0

q

M0

P

P

l

2l

III

II

I

III

II

I

d

0

0,159

0,276

0,307

2l

l

l

q

Р

Р

q

Р

Р

2l

l

l

q

Р

l

l

Р

l

q

l

l

q

l

q

Р

l

l

q

q

Р

l

l

2q

q

Р

2l

l

q

q

Р

l

l

l

q

Р

l

l

q

q

Р

l

l

14,7

14,7

0

267

267

281

281

σ1,σ3,

МПа

y

–

+

–

+

286

286

y

σ,

МПа

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

t

t

h

b

x

y

x

y

x

x

x

x

x

x

y

d

y

x

D

y

x

d

y

x

b

b

y

x

h

b

z3

Qy3

Mx3

C3

z3

RB

z2

Qy2

Mx2

C2

z2

q

RA

P

l

z1

P

Qy1

q

z1

Mx1

C1

+

–

0,688

0,188

1,125

z

0

+

–

0,688

0,188

1,125

z

0

–

+

1

1,25

0,656

0,344

z

z3

z2

q

M0

RB

RA

P

P

l

2l

2l

z1

Рис. 4.3. К определению дифференциальных зависимостей между qy, Qy, Mx, Θz и yz

Mx

(Mx+dMx)

z

(Qy+dQy)

Qy

qy

y

z5

z4

z3

qk+1

ck+1

ck

z2

Mi

Pj

qk

y

ai

dz

bj

z1

+

z

C

Mx

Qy

y

q

M0

RB

RA

P

C

q

Mx

Qy

P

y

z

q

M0

RB

RA

P

P

l

2l

2l

z

2l

0,479

0,290

0,161

0,0535

0,354

0,366

0,213

0,995

+

0,103

0,583

1,125

z

0

+

–

0,688

0,188

1,125

z

0

–

+

1

1,25

0,656

0,344

z

y

q

z

z3

z2

q

M0

RB

RA

P

P

l

5l

3l

z1

л.д. σ3

л.д. σ1

σ3

–

α0

σ1

σЕ

τ

σ

–τЕ

τЕ

С

0

σ3

σ3

τЕ

τЕ

σЕ

σЕ

σ1

σ1

–

α0

Е

σ3

σ3

τD

τD

σ1

σ1

+

α0

D

л.д. σ3

л.д. σ1

σ3

+

α0

σ1

–τD

τ

σ

τD

0

σ3

σ3

τС

τС

σС

σС

σ1

σ1

+

α0

С

л.д. σ3

л.д. σ1

σ3

+

α0

σ1

σС

τ

σ

–τС

τС

С

0

87

65

65

y

τ,

МПа

–

σ3

σ1

0,04

0,04